Приложение №1

к Плану мероприятий

по содержанию и ремонту

общего имущества

ЖК «Аркада ХАУС» на 2015 год

Председатель правления

К.В. Крохин _____________

План мероприятий

по подготовке к осенне – зимнему сезону 2014 - 2015 гг.

ТСЖ «Аркада Хаус»

Административный округ: Юго-Западный

Адрес строения: г. Москва, ул. Островитянова, д. 4

| № | Наименование мероприятий | Срок исп. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Система отопления и вентиляции

| 1 | Отключение системы отопления | Апрель-май |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вызов инженера 10-го р-на теплосети для приема ИТП при переходе на летний период . | Апрель-май |  |
| 3 | Ремонт системы отопления - набивка сальников на клиновых задвижках и вентилях - прочистка грязевиков и фильтров в обратном трубопроводе отопления - замена шаровых кранов на стояках - проверка и замена автоматических воздухоотводчиков - проверка и прочистка врезки ввода в квартиры от загрязнений - проверка уплотнений муфтовых соединений | Май Июнь Май-август Май-август Май-август |  |
| 4 | Замена манометров с пределом измерения МПЗ-УУУ Р= 16кгс/см2 | Июль |  |
| 5 | Сдача манометров на поверку | Май-июль |  |
| 6 | Промывка системы отопления, оборудования теплового пункта и систем теплопотребления - промывка спец. раствором теплообменников нижней и верхней зон - разборка, механическая прочистка и промывка грязевиков системы отопления - замена обратных клапанов на насосах | Июль Июль Июль Июль |  |
| 7 | Проведение опрессовки системы отопления | Май |  |
| 8 | По результатам опрессовки проведение работ по подготовке к сдаче 10-му р-ну теплосети | Июль |  |
| 9 | Проведение ревизии трубопроводов отопления на технических этажах 1,2,3 секций | Июль |  |
| 10 | По результатам ревизии проведение работ по изоляции и покраске труб | Август |  |
| 11 | Проведение обследования системы отопления в подземной автостоянке | Июль-сентябрь |  |
| 12 | По результатам обследования проведение работ по восстановлению калориферов в подземной автостоянке и настройка на режим | Июнь-сентябрь |  |
| 13 | Автоматика отопительной системы верхнего и нижнего контура: настройка согласно графику теплосети | Июль |  |
| 14 | Проведение ревизии приборов автоматики программирования «Трансформер» | Июль |  |
| 15 | Проверка плотности оборудования теплового пункта: опрессовка вводов в тепловой пункт совместно с 10-м р-ном тепловых сетей(Акт) | с 14 июля по 28 июля |  |
| 16 | Испытание оборудования теплового пункта и систем теплопотребления на прочность и плотность Испытание и сдача отопления представителю 10- р-на тепловых сетей (Акт) | Май-июль |  |
| 17 | Проведение аттестации приборов учета тепловой энергии (Акт) | Июль |  |
| 18 | Пломбирование приборов учета совместно с ЦОПЭнерго | Июль |  |

Горячее водоснабжение

| 1 | Проведение осмотра и ревизии водоразборных кранов во всех туалетах | Май-август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | По заявлениям жильцов проверить монтаж ГВС в квартирах (на предмет подмеса) | Июнь-сентябрь |  |

Вентиляционная система

| 1 | Проведение ревизии вентиляционных систем | Май-август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | По результатам ревизии провести профилактический и капитальный ремонт | Июнь-сентябрь |  |
| 3 | Проверка вентиляционных каналов | Июнь-сентябрь |  |

Холодная вода и канализация

| 1 | Проведение ревизии пожарных насосов | Июнь-август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | По результатам ревизии проведение ремонта | Июнь-август |  |
| 3 | Замена вентилей на шаровые краны на ХВС и ГВС | Июнь-август |  |
| 4 | По факту засорения канализации Выявление засора канализации стояков Промывка стояков и лежаков до колодца | Июль-август |  |
| 5 | Ремонт насосов холодного водоснабжения -нижняя зона - верхняя зона | Апрель-июнь Апрель-июнь |  |

Кровля

| 1 | Проверка состояния мягкой кровли | Июнь-август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Укрепление металлических покрытий парапетов на кровле | Май-август |  |
| 3 | Прочистка сливных воронок на кровле | До августа |  |
| 4 | Проверка закрытия дверей на техническом этаже | До августа |  |
| 5 | Проверка отмостки | Май-август |  |
| 6 | Проверка герметичности стыков на фасаде | Май-август |  |
| 7 | Обеспечение инвентарем и гранитной крошкой для уборки в зимний период | Август-сентябрь |  |
| 8 | Проверка систем ДУ и ППА и систем противопожарного водопровода | Май-август |  |

Водостоки

| 1 | Промывка водостоков | Май-август |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Окраска решеток водостоков | Май |  |